## Slide 1: Bidrar byvekstavtalene til nullvekstmålet? Hvorfor (ikke)?
Resultater fra komparative studier (2018 – 2023) av virkningene av tiltakene som iverksettes i regi av Bymiljøpakken på Nord-Jæren, Miljøpakken i Trondheim og Miljøløftet i Bergen https://bymobilitet.norceprosjekt.no/hjem
BÆREKRAFTIG MOBILITET
Byenes transport politikk. Effekter av bomringers, parkeringsrestriksjoner og infrastrukturinvesteringer til offentlig transport og sykkelveger på reisevanene
Forskerteam
Einar Leknes Planlegger/Dr.ing. (Stavanger)
Julie Runde Krogstad
Statsviter (Kristiansand)
Stian B. Bayer Økonom (Bergen)
Raymond Pritchard Ingeniør (PhD) (Stavanger)
Helga Birgit Bjørnarå
Statsviter (PhD) (Kristiansand)
Daniela Müller-Eie Planner (PhD)(Stavanger)

## Slide 2: Parkering
Parkeringspolitikken omfatter kun Midtbyen – og 20% av arbeids-plassene - derfor begrenset som virkemiddel for nullvekstmålet
Lokalpolitisk uenighet om innføring av restriksjoner ved arbeidsplasser og kjøpesentra

## Slide 3: Bompenger
Bompengesystemene utviklet i byområdene etter 2010
Andelen bompengebelastede bilturer økte fra 30 % – 50 % i Bergen og på Nord-Jæren – og økt pris i Trondheim
Bompengene har hatt oppsiktsvekkende liten effekt på andel bilturer – kun substitusjon i sentrum
El-bil-subsidiepolitikken har underminert bompengepolitikken
Chart: Endringer reisemiddelfordeling
| Bergen | Trondheim | Nord-Jæren | Bergen | Trondheim | Nord-Jæren | Bergen | Trondheim | Nord-Jæren | Fossilbil | Elbil | Kollektiv
2013/14 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.07
2018/19 | 0.29 | 0.3 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.09

## Slide 4: Vegbygging
Utvidelser til firefelts motorveger rundt og gjennom storbyene og undersjøiske veger til forstadskommunene forbedrer framkommeligheten,
Men bidrar og til økt biltrafikk
De fører ikke nødvendigvis til økt klimagassutslipp (ferge/kø)
De er imidlertid kontraproduktive visavis nullvekstmålet
Men høye bompenger kombinert med gode kollektivtilbud reduserer bilkjøring fra forstadskommuner betydelig

## Slide 5: Kollektiv (utvikling 2010-2019)
Generelt har antallet påstigninger økt (ruteproduksjonsøkning i parentes):
  51% på Nord-Jæren (8%)
  71% i Trondheim (9%)
  98% i Bergen (43%)
Metrobussens effekt: ikke fullt realisert i form av passasjerøkninger innen Covid19 inntraff
Kundetilfredshet for AtB gikk ned 80-75 poeng
RVU kollektivandel økning:
  11 -> 13% i Trondheim
  15 -> 18% i Bergen
  7 -> 9% på Nord-Jæren
Ikke fullt billettsamarbeid mellom AtB og SJ Nord, men forbedring etter forenkling av sonekart
Risvollan
Midtbyen
Charlottenlund
Ranheim
Ila/Sverresborg
Byneset
Heimdal
Lade/Strindheim
Øya/Moholt
Byåsen
Notes: Befolkningsøkningen i perioden 2010-2019 var på mellom 13 og 14% for alle tre byområder. Effekten av rutestrukturendringer og produksjonsøkninger synes oftest ett år etter endringene fant sted (noe som hadde vært august 2020 for Trondheim).
I tillegg kom det APC tellere (ny målemetode) i 2019 samtidig med kontraktsendringen med Metrobuss.
Usikkert om kundetilfredshet måler det samme. Det var også sammenslåing mellom Nord og Sør Trøndelag i 2018 som muligens bidro til nedgangen.

## Slide 6: Potensial for 3-dobling av antall sykkelturer i Trondheim
Sykkelekspressveger gir økt sykling, og høy nettonytte/kr pga helseeffekter
Realisering av potensial avhengig av sykkeltilrettelegging og bilrestriksjoner

## Slide 7: Virker tiltakene mht. nullvekstmål?
Finnes det flere lyspunkter?
Begrenset virkning
Overgang fra bil til el-bil
Viktig for sentrum
Begrenset nedslagsfelt
Politisk kontroversielt
Øker privatbilkjøring
Stort potensiale for økt sykling
Krever tiltak
Store økninger i påstigninger, lavere med kollektivandel
Oppsving i kollektivandel = omtrent nedgang i bilandel

## Slide 8
Dagens reisevaner for arbeidsreiser
Chart: Reisemiddelfordeling (%) på arbeidsreisen for bydeler i Trondheim
| Trondheim sentrum | Risv/Oth+Cha/Jak | Berg/Tyholt+Strindheim | Heimdal+Tiller/Hårstad
til fots | 39 | 6 | 21 | 5
sykkel | 29 | 30 | 31 | 16
kollektivt | 14 | 13 | 12 | 18
bil | 16 | 49 | 35 | 59
reiser ikke/hjemmekontor | 2 | 2 | 1 | 2
Notes: Sammenligningen viser at Bergen og Trondheim har nesten dobbelt så høy andel (hhv. 19 og 18 prosent) som går til jobb som Nord-Jæren (10 prosent).
Andelen som sykler til jobb er størst i Trondheim (27 prosent) og lavest i Bergen (11 prosent), mens andelen på Nord-Jæren ligger mellom disse (21 prosent).
Andelen som reiser kollektivt er desidert høyest i Bergen (23 prosent), mens andelen i Trondheim er 14 prosent og andelen på Nord-Jæren 10 prosent.
Andelen som reiser med bil/mc til jobb er høyest på Nord-Jæren (57 prosent), Bergen har 45 prosent bilandel, mens Trondheim har lavest andel med 39 prosent.

## Slide 9: ¾ av bilistene har reelle reisealternativer
Notes: Dersom vi kun ser på bilistene er det vel 20 prosent som oppgir at de ikke har alternativer.
Det er mellom 57 og 70 prosent som oppgir at kollektiv er et reelt alternativ og fra 23 til 44 prosent som oppgir at sykkel/el-sykkel er et reelt alternativ.
Det er store forskjeller mellom byområdene, særlig når det gjelder andel som oppgir sykkel/el-sykkel som reelt alternativ.

## Slide 10: Forklaring på høyere bilandel på Nord-Jæren:
Chart: Andel bilførere som velger bil framfor kollektiv ved ulike mertidsintervaller
| Under 10 minutter | 10-20 minutter | 20-30 minutter | 30-45 minutter | Over 45 minutter
Bergen | 0.21007 | 0.54377 | 0.64502 | 0.78571 | 0.84848
Trondheim | 0.24162 | 0.47573 | 0.64972 | 0.69737 | 0.9
Nord-Jæren | 0.37153 | 0.57802 | 0.71008 | 0.78295 | 0.80392
På Nord-Jæren velger flere bil framfor kollektiv enn i Trondheim og Bergen ved like tidsforskjeller bil/kollektiv
Mulig årsak: På Nord-Jæren er det ikke rushtidsavgift, inntektene er høyere og bilholdet er høyere

## Slide 11: Holdninger til endring av personbilbruk
For hele utvalget
Andelen med «permanent bærekraftig holdning» til redusert bilbruk er størst i Trondheim
Andelen «Ubevisst» er høyest på Nord-Jæren, hvor vi også finner den høyeste andelen bilister.
For bilistene
Like holdninger blant de som vanligvis benytter bil til arbeid
27–30% av de som benytter bil, vil gjerne endre reisemåte.

## Slide 12: Endringer fra 2018- 2022 i Trondheim
Hvor kommer El-billISTENE FRA?
Hvor kommer El-syklistene fra?

## Slide 13: Ny forklaring: El-bileierskap
EL-BIL-EIERNE:
El-bileiere benytter bil i større grad (10-17%-poeng) enn fossilbileiere til arbeidsreiser.
Holdninger:
El-bileiere er mindre opptatt av å redusere bilbruk enn fossilbileiere
 | Har ikke bil | Har fossilbil | Har el-bil | Har fossil- og el-bil
Nord-Jæren | 8% | 56% | 25% | 11%
Bergen | 21% | 41% | 28% | 9%
Trondheim | 15% | 53% | 23% | 9%

## Slide 14: Ny forklaring: El-sykkeleierskap
EL-SYKKEL-EIERSKAP:
øker andel syklende:
17 %-poeng på Nord-Jæren
14 %-poeng i Bergen
20 %-poeng i Trondheim
reduserer andel bilister:
9 %-poeng på Nord-Jæren
5 %-poeng i Bergen
6 %-poeng i Trondheim
Holdninger:
El-syklister er mer opptatt av å redusere bilbruk enn vanlige syklister
 | Har ikke sykkel | Har vanlig sykkel | Har elsykkel | Har vanlig og elsykkel
Nord-Jæren | 25% | 51% | 14% | 10%
Bergen | 42% | 46% | 8% | 5%
Trondheim | 23% | 58% | 11% | 8%

## Slide 15
Muligheter for å nærme seg Nullvekstmålet:
Utgangspunkt: 27% av bilistene på Trondheim ønsker å redusere bilbruken
Tilrettelegg for El-syklister:
  Stadig forbedring av sykkelinfrastruktur
  Momsfritak ved kjøp av El-sykkel
  Støtte til el-sykkelkjøp / el-sykkel-leie
  Kr 2,5 (0,25 €) pr km ved sykling til jobb (som i Belgia)
Innfør like restriktive virkemidler (parkering og bompenger) for El-biler som for fossilbiler
konklusjoner
Den nasjonale el-bilpolitikken har underminert byområdenes bompengepolitikk.
Parkeringspolitikken har sålangt begrenset nedslagsfelt
Kollektivtrafikken har potensiale og blir stadig mer konkurransedyktig
Nye vegprosjekter forbedrer bilens framkommelighet